# Máy gây mê giúp thở cao cấp Primus, Draeger

Model: Primus
  Hãng: Draeger
  Xuất xứ: Đức


Máy gây mê giúp thở Primius là một hệ thống máy gây mê kèm thở cao cấp tích hợp đồng bộ

• Có thể gây mê dòng thấp (Low flow) hoặc dòng tối thiểu (Minimal flow)

• Có thể sử dụng cùng lúc 02 bình bốc hơi

• Điều chỉnh lưu lượng khí sạch và trộn khí bằng kỹ thuật điện tử số

• Máy thở người lớn theo công nghệ Piston điều khiển bằng điện, không tiêu thụ khí nén hay ôxy để vận hành máy thở, giảm thiểu chi phí khí sạch

• Máy thở trẻ em với mode thở: (Tiêu chuẩn): Manual, Spont, VCV, PCV; (Chọn thêm): PS, SIMV/PS, SIPPV/PS, thông khí cao cấp Auto Flow

• Chức năng kiểm soát nồng độ O2 tối thiểu 25%

• Tự động tính toán các thông số của bệnh nhân trong hô hấp nhân tạo

• Tự động điều chỉnh nồng độ khí mê tối thiểu trong phổi phù hợp với từng độ tuổi (MAC)

• Tích hợp bộ hiển thị điện tử hiệu quả sử dụng khí sạch khi gây mê dòng thấp với 03 mức: Hiệu quả -

Thừa khí sạch – Thiếu khí sạch

• Tích hợp bộ sưởi ấm khí đường thở

• Ắc quy dự phòng sử dụng tối đa trong 90 phút

• Tích hợp môđun theo dõi và tự động nhận dạng khí mê, nồng độ thở vào thở ra của khí mê, khí
N2O và CO2

• Lựa chọn thêm chức năng đo SpO2

Monitor theo dõi khí mê
Model: VAMOS/ VAMOS PLUS


• Là monitor theo dõi khí mê cho phép theo dõi liên tục các thông số sau: CO2, N2O, 5 loại khí mê, chức năng đo SpO2 (Loại Nellcor, chọn thêm)

• Màn hình điện phát quang hổ phách độ phân giải cao với góc nhìn rộng cả chiều dọc lẫn chiều ngang , kích thước 5 inch

• Hiển thị trên màn hình đồ thị dạng sóng khí CO2

• Hiển thị bằng con số: ¾ Nồng độ thở vào (Fi) cho các khí CO2, N2O và khí mê đang được sử dụng (Vamos) hoặc tự nhận dạng khí mê (Vamos plus) ¾ Nồng độ cuối kỳ thở ra (Fet) cho các khí CO2,N2O và khí mê đang được sử dụng (Vamos) hoặc tự nhận dạng khí mê (Vamos plus)